## Slide 1: Introduction à OpenGL partie 01
1
Université de Biskra
2019/2020
Module: Infographie
3ème licence LMD

## Slide 2: Généralités
Qu’est ce qu’OpenGL ?
  Une interface de programmation (API) graphique
    indépendante du langage de programmation
    indépendante du système d’exploitation
    indépendante du système de fenêtrage
  Caractéristiques et implémentation
    Simplicité, performance et qualité du rendu
    Implémentation logicielle, matérielle (GPU), hybride
Que sait faire OpenGL ?
  Géométrie : Définition d’objets (primitives) et Positionnement spatial (translation, rotation,. . . )
  Apparence :Couleurs explicites, matériaux / lumières / textures
  Point de vue : Volume de projection (orthographique, perspective, clipping,...)
  Rasterization : Transformation de la scène en pixels à l’écran
2
2

## Slide 3: Présentation d’OpenGL
Langage C
  Pas de classes !
OpenGL fonctionne uniquement par états.
glEnable / glDisable / glGetInteger / etc.
  Pas de surcharge des fonctions !
Noms différents selon le type des paramètres. Exemple : glVertex3d vs. glVertex3f
OpenGL Utility Library (GLU)
  Ensemble de fonctions de plus haut niveau censées faciliter l’utilisation du cœur d’OpenGL.
GLUT / GLUI / GTK+ / wxWidgets / Qt / MFC
  La plupart des toolkits supportent nativement OpenGL.
3
3

## Slide 4: OpenGL et les APIs
AGL(Macintoch), GLX(XWindow), WGL(Windows)
  Permet de lier OpenGL aux systèmes de fenêtrage
GLU (OpenGL Utility Library)
  Partie de OpenGL
GLUT (OpenGL Utility Toolkit)
  API de fenêtrage portable
  N’est pas une partie officielle de OpenGL
4

## Slide 5: Format d’une Commande OpenGL
glVertex3fv( v )
Nombre de composants
2 - (x,y)
3 - (x,y,z)
4 - (x,y,z,w)
Type de données
b - entier 8 bits ub - unsigned byte s - short(16 bits) us - unsigned short i - int(32 bits) ui - unsigned int
f - float (32 bits) d - double (64 bits)
Vecteur
“v” est omit si l’argument est
scalaire glVertex2f( x, y )
5

## Slide 6: Les tampons (Buffer)
Après la rasterisation, OpenGL dessine dans une image tampon (buffer)
L’image tampon peut être la mémoire vidéo de la fenêtre graphique ou une image tampon intermédiaire (permettant le « double buffering »)
Existance de plusieurs buffers :
  buffer de couleur
  buffer de profondeur (Z-buffer)
  buffer d’accumulation (pour l’antialiasing)
Le buffer de couleur est multiple:
  buffers gauche/droit pour la vision stéréo (non supporté sous Windows)
  buffers avant/arrière pour les animations
6

## Slide 7: Modèle de couleur OpenGL
True-color (24 ou 32 bits)
  glColor3f (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b)
Définition des 3 composantes R, G & B (RGB).
  glColor4f (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a) Canal alpha optionnel détermine le niveau d’opacité (RGBA).
Couleurs indexées (8 bits)
  Remonte à l’époque où les ordinateurs
ne géraient pas plus de 256 couleurs à la fois.
  Indices en référence à une palette.
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT)
Efface le buffer actif.
glClearColor (GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a)
Définit la couleur utilisée pour effacer le framebuffer.
7
9

## Slide 8: Modèle de couleur OpenGL

## Slide 9: Primitives géométriques
glBegin (GLenum mode) / glEnd ()
Annonce le début / la fin d’une série de sommets 3D.
La nature des primitives générées varie en fonction du mode choisi :
  GL_POINTS
  GL_LINES
  GL_LINE_STRIP
  GL_LINE_LOOP
  GL_TRIANGLES
  GL_TRIANGLE_STRIP
  GL_TRIANGLE_FAN
  GL_QUADS
  GL_QUAD_STRIP
  GL_POLYGON

## Slide 10: Spécification des primitives géométriques
Primitives sont spécifiées, en utilisant:
glBegin( primType ); glEnd();
  primType désigne la façon avec la quelle les points sont combinés
GLfloat red, greed, blue; Glfloat coords[3]; glBegin( primType );
for ( i = 0; i < nVerts; ++i ) { glColor3f( red, green, blue ); glVertex3fv( coords );
}
glEnd();

## Slide 11: GLUT : OpenGL Utility Toolkit
Initialisation
  glutInit (int * argc, char ** argv)
  glutInitDisplayMode (unsigned int mode)
  glutInitWindowPosition (x, y) / glutInitWindowSize (w, h)
  int glutCreateWindow (char * title)
Affichage
  glutDisplayFunc (void (*f)())
  glutSwapBuffers ()
Gestion des événements
  glutReshapeFunc (void (*f)(int w, int h))
  glutKeyboardFunc (void (*f)(unsigned char key, int x, int y))
  glutMouseFunc (void (*f)(int button, int state, int x, int y))
  glutMotionFunc (void (*f)(int x, int y))
  glutIdleFunc (void (*f)())
  glutMainLoop ()

## Slide 12: Mon premier programme OpenGL
#include <GL/glut.h>
void display ()
{
// Un peu de ménage !
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
// Rectangle blanc. glBegin (GL_POLYGON); glColor3f (1.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f | (0.25, | 0.25, | 0.0);
glVertex3f | (0.75, | 0.25, | 0.0);
glVertex3f | (0.75, | 0.75, | 0.0);
glVertex3f | (0.25, | 0.75, | 0.0);
glEnd (); |  |  | 
// Échange des buffers. glutSwapBuffers ();
}
}
void init ()
{
// Couleur du fond.
glClearColor (0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
// Projection orthogonale. glMatrixMode (GL_PROJECTION); glLoadIdentity ();
glOrtho (0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0);
int main (int argc, char ** argv)
{
glutInit (&argc, argv);
glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB); glutInitWindowSize (512, 512);
glutInitWindowPosition (64, 64);
glutCreateWindow (« Mon premier programme OpenGL"); init ();
glutDisplayFunc (display); glutMainLoop ();
return 0;
}

## Slide 13: Système de vision
Caméras, matrices,
etc.

## Slide 14: Analogies avec la photographie
1 | Arranger les éléments de la scène à capturer | Composer une scène virtuelle | Transformation de modélisation
2 | Positionner l'appareil photo | Positionner la caméra virtuelle | Transformation de vision
3 | Régler la focale de l'appareil photo | Configurer une projection | Transformation de projection
4 | Choisir la taille des tirages photographiques | Choisir les dimensions de l’image video | Transformation de cadrage

## Slide 15: Visualisation sous OpenGL
Trois types de matrices prédéfinies:
  Matrices de modélisation-visualisation : GL_MODELVIEW
  Matrices de projection : GL_PROJECTION
  Matrices de texture : GL_TEXTURE
Une seule matrice active à la fois: glMatrixMode (mode)
Pipeline de transformation
Etapes de transformation des sommets

## Slide 16: Visualisation sous OpenGL
Les matrices sont stockées sur des piles
Les commandes sont post-multipliées sur la matrice courante
  La dernière commande émise est la première appliquée sur l'objet.
On peut sauver/restaurer la matrice courante.
Sauver/restaurer la matrice courante
  glPushMatrix()
  glPopMatrix()
Changer la pile courante de matrices:
  glMatrixMode(mode)

## Slide 17: Transformation de modélisation
glMatrixMode (GL_MODELVIEW)
Active la matrice de modélisation.
glTranslate (GLdouble tx, GLdouble ty, GLdouble tz)
Effectue une translation de vecteur [tx ty tz].
glRotate (GLdouble a, GLdouble rx, GLdouble ry, GLdouble rz)
Rotation d’angle a autour du vecteur [rx ry rz].
glScale (GLdouble sx, GLdouble sy, GLdouble sz)
Échelle de facteurs sx, sy et sz.
X
Y Y
X
Y
X

## Slide 18: Transformation de modélisation
La multiplication n’est pas commutative !
Convention : T × R × S × v
  glTranslated (T.x, T.y, T.z);
  glRotated (R.a, R.x, R.y, R.z);
  glScaled (S.x, S.y, S.z);
  glVertex3d (v.x, v.y, v.z);

## Slide 19: Transformation de vision
glMatrixMode (GL_MODELVIEW)
Il s’agit de la même matrice !
Aucune différence entre vision et modélisation. Position relative de la caméra.
gluLookAt (px,py,pz, cx,cy,cz, ux,uy,uz) Positionne la caméra au point [px py pz], oriente les Z vers la cible [cx cy cz]
et les Y selon le vecteur [ux uy uz].

## Slide 20: Transformation de projection
 glMatrixMode (GL_PROJECTION)
Active la matrice de projection.
 glFrustum
(left,right, bottom,top, near,far)
,right, bottom,top, near,far)
gluPerspective (fovy, aspect, near,far)
Définit le volume de projection perspective.
 glOrtho (left, right , bottom , top , nearVal , farVal)
Définit le volum
e de projection orthogonale.

## Slide 21: Transformation de cadrage
 glViewport (GLint x, GLint y, GLsizei w, GLsizei h)
Cadre la fenêtre de visualisation OpenGL. Coordonnées du framebuffer dans le repère de l’environnement graphique (KDE, Gnome, Windows, etc.)

## Slide 22: Pile de transformations
Modélisation hiérarchique
  Modélisation récursive
  Graphe de scène (DAG)

## Slide 23: Pile de transformations
Modélisation hiérarchique
  Modélisation récursive
  Graphe de scène (DAG)
glPushMatrix ()
Enregistre la matrice actuelle (du mode actuel)
et prépare un nouveau contexte (avec la même matrice).
glPopMatrix ()
Restaure le contexte précédent.
glLoadIdentity ()
glLoadMatrix (const GLdouble [16])
glMultMatrix (const GLdouble [16])
glTranslate / glRotate / glScale