## Slide 1
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Civil et d’Hydraulique
جامعــــــة محمد خيضــــــــــــر
بــســكــــــــــــرة
Tp N° 04
Essai d’adsorption d’un colorant
Présenté par: Hadj-Otmane Ch
2019/2020

## Slide 2
Introduction
La pollution de l’eau est une altération qui rend son utilisation dangereuse et perturbe l’écosystème aquatique. Elle a pour origines principales :
l’activité humaine,
Les industries,
L’agriculture,
Les décharges de déchets domestiques et industriels.
Parmi les industries qui utilisent de l'eau en quantité importante, on trouve l'industrie du tannage et du textile, où elle est utilisée essentiellement dans la teinture et la finition.

## Slide 3
La partie théorique de TP

## Slide 4
Définition d’ adsorption
C’est un phénomène physico-chimique par lequel une espèce chimique peut s’accumuler à la surface d’un solide. Il s’agit d’un processus de la plus grande importance en ce qui concerne le comportement des substances tant inorganiques qu’organiques dans les eaux naturelles car il influe tant autant sur la distribution des substances dissoutes et particulaires que sur les propriétés des particules en suspension.

## Slide 5
Classification des phénomènes d’adsorption
Adsorption physique
(ou physisorption)
L’adsorption chimique (ou chimisorption)
a) Filtration membranaire
b) Coagulation/floculation
a) les procédés classiques d'oxydation chimique
b) les procédés d'oxydation avancée
Par charbon actif, argile, bentonite
Par Oxydant chimique

## Slide 6
Différences entre physisorption et chimisorption
 | physisorption | chimisorption
Type de liaison | Van der Waals (électrostatique) | Ionique ou covalente
Energie de liaison | Faible | Forte
Réversibilité | Facile | Difficile
Type de couche | Poly-moléculaire | Mono-moléculaire

## Slide 7
Cinétique d’adsorption
Schéma de mécanisme de transport de l’adsorbat au sein d’un grain : 1- diffusion externe, 2- diffusion interne (dans les pores), 3- diffusion de surface

## Slide 8
Description du mécanisme d'adsorption
Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau microporeux

## Slide 9
Les facteurs influençant l'adsorption
La température
Nature de l'adsorbant
Nature de l'adsorbat
Surface spécifique

## Slide 10
Classification des colorants
Les colorants synthétiques sont classés selon
Leur structure chimique
Leur méthode d’application
Sur différents substrats
Textiles
Papier
Cuir
Plastiques

## Slide 11
Le colorant bleu de méthylène est un colorant cationique d’indice CI 52015,
Sa formule
C16H18N3SCl
Sa masse molaire
319,85 mol/g
C’est une molécule organique appartenant à la famille des Xanthines.
Bleu de méthylène
Structure chimique du Bleu de méthylène

## Slide 12
Son domaines d’utilisation
Le bleu de méthylène est utilisé dans divers domaines
Indicateur coloré redox
Exemple: bouteille bleue
Colorant histologique
Exemple: tampon de la viande
Calcul de taux de dureté de l’eau (TH°)
En médecine
Exemple: marqueur pour tester la perméabilité d’une structure
Lutter contre la méthémoglobine
Dans le traitement dentaire
Pharmacie, magasin des produits chimiques

## Slide 13
La partie expérimentale de TP

## Slide 14
But de TP
Ce TP Pour évaluer l’efficacité d'élimination du colorant (bleu de méthylène) avec une concentration choisi en prenant un charbon actif comme adsorbant.
Les réactifs utilisés
Adsorbant : charbon actif
Adsorbat : le colorant utilisé dans ce TP est le bleu de méthylène avec une concentration initiale de C = 50 mg/l

## Slide 15
Matériels utilisés dans ce TP
Spectrophotomètre
Agitateur magnétique
Bécher
Pissette d’eau distillée
Fiole jaugée
entonnoir
Pipette
Balance + le charbon actif utilisé
Tube du spectrophotomètre

## Slide 16
Méthode de manipulation
La première partie

## Slide 17
Méthode de manipulation
Préparer les différentes concentrations (1, 2.5, 5, 10, 15mg/l) de bleu de méthylène à partir de l’échantillon initial de C=50 mg/l.
2) Diluer avec l’eau distillé jusqu’au trait de jauge de la fiole pour obtenir la concentration désirée.

## Slide 18
Méthode de manipulation
3) Prendre les mesures de chaque concentration avec le Spectrophotomètre.

## Slide 19
Les questions
1. Tracer la courbe d’étalonnage ABS = f(C).
La longueur d’onde max du bleu de méthylène pour le spectrophotomètre est λ=661 nm.
Interpréter la courbe d’étalonnage.
Déterminer l’équation (Y) et déduire la pente (a) de la courbe. Y= a*x ou Y= a*x+b.
Tableau N°01 :
C (mg/l) | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15
ABS | 0,146 | 0,308 | 0,703 | 1,47 | 1,96

## Slide 20
Méthode de manipulation
La deuxième partie

## Slide 21
Méthode de manipulation
préparer la concentration du MB (365mg dans 1000ml de volume) et ajouté 0,5g de l’adsorbant (charbon actif). L’ensemble est mis sous agitation.

## Slide 22
2) prendre un prélèvement à chaque intervalle de temps (0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70 min).
Méthode de manipulation

## Slide 23
Méthode de manipulation
3) Passer les échantillons par la filtration.

## Slide 24
Méthode de manipulation
4) Mesurer ABS pour chaque prélèvement à l’aide du spectrophotomètre.

## Slide 25
Les questions
Déterminer la concentration de chaque temps. Y=abs et x=concentration.
Tracer et interpréter la courbe cinétique qABS=f(t).
Déduire le temps d’équilibre et la quantité maximum fixé.
Tracer et interpréter le graphe qt= f (
Déduire les paramètres de l’équation du modèle de la diffusion ultra-particule.
Temps (min) | Absorbance
0 | 0,0511
5 | 0,0464
10 | 0,0400
15 | 0,0333
20 | 0,0309
30 | 0,0194
40 | 0,0192
60 | 0,0160
70 | 0,0700

## Slide 26
Méthode de calcul de qABS
C0 : concentration initiale du l’adsorbat (bleu de méthylène) C0=0,365 mg/l.
Cf : concentration finale à chaque intervalle de temps.
Cf est déterminé par projection de la valeur d’ABS sur la courbe d’étalonnage.
V : volume utilisé V=500 ml.
M : masse de l’adsorbant M=0,5g.

## Slide 27
Le modèle de la diffusion ultra particule
qt = k3*t0, 5 + I
y= a*x
y = a*x+ b
K3= =
Point I c’est la valeur du point I est l’intersection entre la droite est l’axe y.
La pente k3

## Slide 28
Rédiger un rapport qui contient les points suivants:
Introduction.
Les types des colorants.
Les inconvénients des colorants.
Résultats et discussion.
Conclusion.
Question : Quelle est la différence entre absorption et adsorption ?