## Slide 1: AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
Définition
L’AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, est un outil d’analyse performant qui permet de recenser de manière exhaustive les risques de dérive d’un processus, d’un produit ou d’un moyen de production. Elle s’inscrit dans la logique de maîtrise des risques ; sa finalité est de mettre en place des plans d’actions préventives visant à éliminer ou réduire les risques liés à la sécurité de l’utilisateur, au non qualité, à la perte de productivité, à l’insatisfaction des clients [1-2].

## Slide 2
L'AMDEC a pour objectif, dans une démarche inductive rigoureuse, d’identifier les défaillances dont les conséquences peuvent affecter le fonctionnement d’un système et de les hiérarchiser selon leur niveau de criticité afin de les maitriser. On obtient en sortie l'ensemble des dysfonctionnements potentiels associes a leur criticité (fréquence d'apparition, gravite des effets et probabilité de détection de la défaillance) ainsi que les plans d'actions a mettre en œuvre afin de diminuer la criticité en faisant varier un des trois facteurs [1-3].
Objectif

## Slide 3
Principe
Identifier et hiérarchiser les modes potentiels de défaillance susceptibles de se produire sur un équipement, d’en rechercher les effets sur les fonctions principales des équipements et d’en identifier les causes.
Pour la détermination de la criticité des modes de défaillance, l’AMDEC requiert pour chaque mode de défaillance la recherche de la gravité de ses effets, la fréquence de son apparition et la probabilité de sa détectabilité.

## Slide 4
Quand toutes ces informations sont disponibles, différentes méthodes existent pour déduire une valeur de la criticité du mode de défaillance.
Si la criticité est jugée non acceptable, il est alors impératif de définir des actions correctives pour pouvoir corriger la gravité nouvelle du mode de défaillance (si cela est effectivement possible),
de modifier sa fréquence d’apparition et d’améliorer éventuellement sa détectabilité [1-4]

## Slide 5: Les étapes de l’ AMDEC
Préparer l’étude
Réaliser l’analyse fonctionnelle.
Réaliser l’analyse qualitative des défaillances.
Evaluer la criticité.
Définir et suivre un plan d’actions correctives et préventives.

## Slide 6: Références
[1] BOUKHERISSI Meryem,’ AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) appliquée à la STEP d’Ain El Houtz’, master en Hydraulique,
Université Tlemcen, Algérie
[2] Fiche pratique, 0512 Pratiquer l’AMDEC, base documentaire : Evaluer et maîtriser le
risque chimique, délivré le : 23/06/2014.
[3] BIGRET. R, FÉRON. J.L avec la collaboration de PACHAUD. C, Diagnostic - maintenance disponibilité des machines tournantes (modèle-mesurage-analyses-des vibrations).
[4] ZWINGELSTEIN. G, Évaluation de la criticité des équipements (Méthodes analytiques), base documentaire : méthodes d’analyse des risques, date de publication : 10/07/2014