## Slide 1
Energie géothermique
الطاقة الجوفية الحرارية

## Slide 2
Les sept couches de la terre

## Slide 5
L’énergie interne du globe a pour origine la désintégration d’éléments radioactifs essentiellement situées au niveau du manteau:
Cette énergie est transférée par convection (surtout au niveau du manteau asthénosphérique) et conduction (surtout au niveau de la lithosphère) jusqu’à la surface. Ces deux mécanismes sont à l’origine de l’existence d’un gradient géothermique (augmentation de température lorsque l’on s’enfonce dans le sous-sol avec une moyenne d’environ 30°C par kilomètre) et donc d’un flux thermique (dissipation de l’énergie provenant des profondeurs de la Terre à la surface qui en moyenne d’environ 65mW.m-2). Lorsque le flux géothermique est plutôt élevé (régions volcaniques des zones de subduction, des dorsales...) il est possible de réaliser une géothermie « haute énergie ». Lorsque le flux géothermique est un peu plus faible, il est alors possible de réaliser une géothermie « basse énergie ».

## Slide 6
Autres sources de production de chaleur interne:
Chaleur initiale : refroidissement des matériaux terrestres
profonds qui libèrent ainsi l’énergie accumulée pendant l’accrétion
(formation) du globe.
Chaleur de différenciation : énergie libérée des changements
d’état des matériaux terrestre profonds, notamment lors des
mécanismes de cristallisation du noyau solide au dépend du noyau
liquide.
La quantité d’énergie produite est exprimées en watts
(1W = 1 joule par seconde).

## Slide 8
Le gradient thermique est
Le gradient thermique est beaucoup plus important lorsqu’il y a conduction que lorsqu’il y a des mouvements de convection.

## Slide 9
Les transferts thermiques
internes au globe sont
mis en évidence par
tomographie sismique.
On peut noter ainsi:
>Des convections assez lentes
dans le manteau (remontées et descentes de matériaux + chaleur)
à l’origine du dynamisme de la
lithosphère (mouvements des plaques,
subduction, accrétion dorsale) et
points chauds.
> De la conduction au niveau de la
lithosphère et de l’interphase
noyau/manteau.
Ainsi l’énergie interne est transférée
Par convection depuis la profondeur
Jusqu’à la surface puis est dissipée par conduction à travers la lithosphère. La terre se refroidit ainsi progressivement.
Hawaii
Islande
Subduction
japonaise

## Slide 11
Selon la température de l’eau réchauffée par le flux thermique, il existe plusieurs types de géothermie.
Source énergétique en développement
(technicité et coût)
Ressource inépuisable (renouvelable?) à l’échelle
humaine, l’énergie géothermique
dépend du contexte géologique.
Utilisations possibles:
> Chauffage par captage (de l’énergie ou de l’eau réchauffée dans l’aquifère) + pompes à chaleur.
> Production d’électricité dans des
centrales.

## Slide 14
On peut aussi utiliser la géothermie profonde sans aquifère en réalisant des aquifères artificiels.

## Slide 15
L’Homme utilise les sources chaudes depuis toujours pour chauffer l’eau (thermes), et plus récemment pour la production d’électricité, le chauffage urbain, les domaines aquacole et agricole.

## Slide 17
 | AVANTAGES | INCONVENIENTS
EN CENTRALE | - Pas de pollution. - Faible coût d’installation. - Disponible en permanence: ne dépend pas de l'ensoleillement, de la météo, du jour et de la nuit. | - Faible production. - Augmentation du risque de séisme. - L'eau prélevée dans le sous-sol peut contenir des produits chimiques, elle doit donc être réinjectée dans le sol.
CHEZ SOI | - Sert aussi bien de chauffage que de climatisation. - Ne prend pas beaucoup de place. - Chauffe planchers, murs, radiateurs ou air. | - Utilise de l’électricité. - Emploi de fluides frigorifiques ou de gaz à effet de serre. - Coût d’entretien et d’installation (pas d’aide financière de l'État).

## Slide 21
Direct
*Small scale uses
*Heating homes
*Hot springs
*Greenhouse heating
*Food dehydration plants
*Agriculture
*Crop dryingMilk *pasteurization
Electrical
Dry steam
Flash steam
Binary cycle

## Slide 22: Dry Steam Schematic

## Slide 23: Single Flash Steam Schematic

## Slide 24
Flash Steam Power Plant This is the most common type of geothermal power plant. The illustration below shows the principal elements of this type of plant. The steam once it has been separated from the water is piped to the powerhouse where it is used to drive the steam turbine. The steam is condensed after leaving the turbine, creating a partial vacuum and thereby maximising the power generated by the turbine-generator. The steam is usually condensed either in a direct contact condenser, or a heat exchanger type condenser. In a direct contact condenser the cooling water from the cooling tower is sprayed onto and mixes with the steam. The condensed steam then forms part of the cooling water circuit, and a substantial portion is subsequently evaporated and is dispersed into the atmosphere through the cooling tower. Excess cooling water called blow down is often disposed of in shallow injection wells. As an alternative to direct contact condensers shell and tube type condensers are sometimes used, as is shown in the schematic below. In this type of plant, the condensed steam does not come into contact with the cooling water, and is disposed of in injection wells.

## Slide 25
Typically, flash condensing geothermal power plants vary in size from 5 MWe to over 100 MWe. Depending on the steam characteristics, gas content, pressures, and power plant design, between 6 and 9 tonne of steam each hour is required to produce each MW of electrical power. Small power plants (less than 10 MW) are often called well head units as they only require the steam of one well and are located adjacent to the well on the drilling pad in order to reduce pipeline costs. Often such well head units do not have a condenser, and are called backpressure units. They are very cheap and simple to install, but are inefficient (typically 10-20 tonne per hour of steam for every MW of electricity) and can have higher environmental impacts.
http://www.worldbank.org/html/fpd/energy/geothermal/technology.htm

## Slide 26: Binary Cycle Schematic

## Slide 27: Dry Steam/Flash Steam/Binary Cycles
Each uses the heat from underground in some manner to generate energy
Different combinations of water temperatures create different effects
How Geothermal Energy Works

## Slide 29: Geothermal share of national electricity production

## Slide 31: Can Geothermal Energy run out?
  100% renewable
    Earth’s core is always going to be heated
    As long as there is a way to extract the energy from the heat, the energy will always be available

## Slide 32
Overall, geothermal appears to be a sound solution to energy needs
Geothermal energy has the ability to expand
Few environmental effects
Very cost efficient
Geothermal is RENEWABLE

## Slide 33
Transferts thermiques et mouvements de matière par convection
Transfert thermique (pertes) par conduction
Perte thermiques liées au volcanisme
modèle pour le transfert d’énergie dans le globe
Déplacements
lithosphériques
convection
convection
conduction
conduction
Production de chaleur
par désintégration
Contextes favorables à la géothermie