## Slide 1
COURS COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES
Préparé par : Chebaani Mohamed
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed Khider – Biskra
Faculté des Sciences et de la technologie
Département de Génie Electrique

## Slide 2
Rappels sur les caractéristiques des moteurs à courant continu
Moteur à courant continu C’est une machine électromagnétique qui transforme l’energie électrique qu’elle reçoit sous forme de courant continu en énergie mécanique.
Avec :
p: Nombre de paire de poles de l’inducteur ; a : Nombre de paire de voies de l’enroulement d’induit ;
N: Nombre total de brins actifs de l’induit ; :Flux utile par pole (Weber) ; Ω: Vitesse de rotation (rd/s) ;
E’: Force contre-electromotrice en Volts ; Le facteur est constant. Posons : ; il vient :
Force contre-électromotrice (f.c.e.m)

## Slide 3
Rappels sur les caractéristiques des moteurs à courant continu
Bilan des puissances

## Slide 4
Rappels sur les caractéristiques des moteurs à courant continu
pmagn : etant les pertes magnetiques definies par la somme des pertes par hysteresis et par courants de Foucault:
Pmec : designe les pertes mecaniques et qui rassemblent les pertes par frottement et ventilation.
La somme des pertes magnetiques pmagn et mecaniques pmec est designee par pertes constantes (pc) du fait que leurs valeur est independant de l’etat de charge du moteur.

## Slide 5
Rappels sur les caractéristiques des moteurs à courant continu
Caractéristiques des moteurs à courant continu
Caracteristique electromecanique de vitesse Ω = f(Ia).

## Slide 6
Rappels sur les caractéristiques des moteurs à courant continu
Caracteristique electromecanique de couple C = f(Ia).
Caracteristique mecanique C = f(Ω).

## Slide 7
Réglage de la vitesse d’un moteur à cc
Méthodes de réglage de la vitesse
La relation de la vitesse d'un moteur a courant continu (a excitation shunt ou separee) est donnee par :
En explorant cette relation, il apparait clairement trois possibilites pour le reglage de la vitesse :
Action sur (reglage rheostatique) ;
Action sur (reglage par le flux) ;
Action sur (reglage par la tension).

## Slide 8
Réglage de la vitesse d’un moteur à cc
1/Reglage rheostatique
La tension et le flux etant fixes a leur valeur nominale, on peut reduire la vitesse en augmentant la resistance de l’induit a l’aide d’un rheostat (Rh) branche en serie avec l’induit.

## Slide 9
Réglage de la vitesse d’un moteur à cc
2 Réglage par le flux
le reglage est obtenu par augmentation de la vitesse par rapport a la vitesse nominale en reduisant la valeur du flux (courant d’excitation). Cela se realise par l’introduction d’un rheostat de champ dans le circuit
d’excitation.

## Slide 10
Réglage de la vitesse d’un moteur à cc
3/Reglage par la tension d’induit
Le flux d’excitation etant fixe a sa valeur nominale, le reglage est obtenu par reduction de la vitesse par rapport a la vitesse nominale en reduisant la valeur de la tension d’alimentation.
Lorsqu’on reduit la valeur de la tension, le couple diminue.
necessite l’emploi d’un variateur de vitesse.
convertisseurs electroniques

## Slide 11
Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu
Pour réaliser une tension d’induit variable, on d’utiliser un convertisseur d’electronique de puissance.
Les convertisseurs utilises être classes comme suit :
1/ Convertisseurs alternatif-continu (Redresseurs)
2/Convertisseurs continu-continu (Hacheurs)

## Slide 12
Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu
Variateurs à redresseurs
Ce sont les plus repandus dans les applications industrielles puisqu’ils partent directement de la
tension du reseau (avec ou sans transformateur). Ils sont monophases ou triphases selon la puissance
du moteur.
Montages non réversibles

## Slide 13
Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu
Montages réversibles
Montage reversible tete-beche
Inversion du courant d’induit,
Inversion du courant inducteur,

## Slide 14
Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu
Variateurs à hacheurs
Hacheur série
On emploie le hacheur serie lorsque le moteur
ne doit travailler que dans le quadrant 1
Hacheur réversible en courant
Le hacheur a deux interrupteurs reversible en courant est utilise lorsque le moteur doit travailler dans
les quadrants 1 et 2

## Slide 15
Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu
Hacheur en pont
Lorsque le fonctionnement a lieu dans les quatre quadrants, on a recours au hacheur en pont reversible en courant et en tension. La marche dans les quadrants 2 et 3 necessite que la source alimentant le hacheur soit reversible en courant.