## Slide 1
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère De L’enseignement Supérieur Et de La Recherche Scientifique
Université de BISKRA
Département de Génie Civil et Hydraulique
2019/2020
كلية العلوم و التكنولوجيا
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم و التكنولوجيا
جامعة محمد خيضر بسكرة
CONSTRUCTION METALLIQUE (CM2)
(3LMDGC) TD
MATIERE
CHARGEE DU MODULE: CHADLI MOUNIRA

## Slide 2
TD LE DEVERSEMENT
Série: CHAPITRE :LE DEVERSEMENT
TD LE 17/05/2020
EXERCICE 2:
On considère une poutre constituée d’un IPE220 d’une portée de 5 m, assemblée aux extrémités à deux poteaux. Elle est soumise à une charge uniformément répartie appliquée au centre de cisaillement.
Calculer le moment critique de déversement élastique en fonction des conditions d’appui suivantes :
- liaison poutre-poteau articulée (attache par cornières),
- liaison poutre-poteau semi-rigide (attache par plaque frontale boulonnée),
- liaison poutre-poteau rigide (attache soudée).
Notes: Dans un premier temps je vais vous présenter le contexte dans lequel s’est effectué ce travail de recherche.
-Au niveau mondial, 18% des émissions de gaz à effet de serres sont imputées à l’élevage seul. En France, 77% des émissions d’ammoniac qui est un gaz polluant responsable de l’acidification des sols et de l’eutrophisation des écosystèmes, sont issues de l’élevage.
-Dans la chaîne alimentaire animale, 31% des émissions de GES sont issues des méthodes de gestion des fumiers.
-Finalement, de part l’augmentation de la démographie humaine et de la demande en viande, ovo et lactoproduits, l’OCDE prévoit une augmentation importante de la production animale dans le futur.
-Cette croissance de la filière animale engendre donc une augmentation du volumes des déjections à traiter ainsi que les émissions gazeuses polluantes liées à l’élevage. Il semble donc nécessaire d’améliorer les pratiques de gestion des effluents afin de minimiser l’impact de l’élevage sur l’environnement.

## Slide 3
TD LE DEVERSEMENT
SOULUTION EXERCICE N02:
Zj=0 (poutre doublement symétrique), Zg=0 (centre de cisaillement)
IPE220{ Iz= 204,9.104mm4, It= 9,02.104mm4, Iw= 22,67.109mm6
1) Mcr pour une attache par cornières boulonnées (articulée) K=1
E= 21.104MPa , G= 80.103 Mpa, C1= 1.132 (charge répartie)
Donc Mcr= 44,46 KN.m
Notes: Dans un premier temps je vais vous présenter le contexte dans lequel s’est effectué ce travail de recherche.
-Au niveau mondial, 18% des émissions de gaz à effet de serres sont imputées à l’élevage seul. En France, 77% des émissions d’ammoniac qui est un gaz polluant responsable de l’acidification des sols et de l’eutrophisation des écosystèmes, sont issues de l’élevage.
-Dans la chaîne alimentaire animale, 31% des émissions de GES sont issues des méthodes de gestion des fumiers.
-Finalement, de part l’augmentation de la démographie humaine et de la demande en viande, ovo et lactoproduits, l’OCDE prévoit une augmentation importante de la production animale dans le futur.
-Cette croissance de la filière animale engendre donc une augmentation du volumes des déjections à traiter ainsi que les émissions gazeuses polluantes liées à l’élevage. Il semble donc nécessaire d’améliorer les pratiques de gestion des effluents afin de minimiser l’impact de l’élevage sur l’environnement.

## Slide 4
TD LE DEVERSEMENT
2) Mcr pour une liaison poutre-poteau semi-rigide (attache par plaque frontale boulonnée K=0,7
Donc Mcr= 63,53 KN.m
3) Mcr pour une liaison poutre-poteau rigide (attache soudée) K=0,5
Donc Mcr= 88,93 KN.m
Notes: Dans un premier temps je vais vous présenter le contexte dans lequel s’est effectué ce travail de recherche.
-Au niveau mondial, 18% des émissions de gaz à effet de serres sont imputées à l’élevage seul. En France, 77% des émissions d’ammoniac qui est un gaz polluant responsable de l’acidification des sols et de l’eutrophisation des écosystèmes, sont issues de l’élevage.
-Dans la chaîne alimentaire animale, 31% des émissions de GES sont issues des méthodes de gestion des fumiers.
-Finalement, de part l’augmentation de la démographie humaine et de la demande en viande, ovo et lactoproduits, l’OCDE prévoit une augmentation importante de la production animale dans le futur.
-Cette croissance de la filière animale engendre donc une augmentation du volumes des déjections à traiter ainsi que les émissions gazeuses polluantes liées à l’élevage. Il semble donc nécessaire d’améliorer les pratiques de gestion des effluents afin de minimiser l’impact de l’élevage sur l’environnement.