## Slide 1: Cours 02

## Slide 2
2. Erreurs de mesure et incertitudes
Erreurs de mesure : Les erreurs de mesure désignent les divergences entre la valeur mesurée et la vraie valeur d'une grandeur. Ces erreurs peuvent être classées en deux catégories principales :
Les erreurs systématiques: qui résultent de biais ou de déviations constantes.
L’erreur systématique est égale à la différence entre la valeur moyenne des mesures m(moy) et la valeur vraie
ErS = m(moy) – m(vrai).
Les erreurs aléatoires, qui se produisent de manière aléatoire et affectent la précision des mesures.
L’erreur aléatoire ErA d’une mesure est alors égale à la différence entre la valeur mesurée et la valeur
moyenne: Era = m – m(moy)
Les erreurs de mesure peuvent être dues à divers facteurs, tels que des défauts d'instrumentation, des conditions environnementales changeantes, ou des erreurs humaines lors de la prise de mesure.

## Slide 3
Réponse :
m(vrai) = 4,52 V
La valeur moyenne des mesures obtenue avec le voltmètre : m(moy) = (m1 +m2 +m3 +m4)/4 = 4,81 V
L’erreur systématique vaut : ErS = m(moy) – m(vrai) = 4,81 – 4,52 = 0,29 V
L’erreur aléatoire sur la mesure m’1 vaut : ErA = m1-m(moy) = 4,76-4,81 = -0,05 V
Exemple
On utilise un voltmètre pour mesurer la tension du générateur.
On trouve les valeurs suivantes :
m1 = 4,76 V ; m2 = 4,82 V ; m3 = 4,89 V ; m4 = 4,80 V.
En considérant la valeur vrai m(vrai) =4.52
Calculer l’erreur systématique du voltmètre de mauvaise qualité.
Calculer l’erreur aléatoire effectué sur la mesure m’1.

## Slide 4
2.1. Erreurs dues à l’appareillage utilisé
Le vocabulaire à connaitre
Le mesurande M est la valeur à mesurer (tension, longueur)
Le mesurage est l’opération permettant de déterminer expérimentalement l’intervalle de valeurs à attribuer à la grandeur mesurée
La valeur mesurée est la valeur attribuée à un mesurande suite à un mesurage
La valeur vraie d’un mesurande est la valeur obtenue si le mesurage était parfait. Mais c’est impossible ! donc la valeur vraie est toujours inconnue (on ne peut donner qu’un encadrement de sa valeur)!
L’erreur de mesure est l’écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie (en toute rigueur cette erreur est inconnue puisque la valeur vraie est inconnue) .
Exemple Un générateur de tension, délivre une tension continue U = 4,5 V. On mesure une valeur de 4,6 V avec un voltmètre. Définir le mesurande, le mesurage, la valeur mesurée, Si on considère la valeur vraie U = 4,5 V, quelle est l’erreur de mesure ? Reponse
le mesurande est la tension électrique
le mesurage est l’opération consistant à brancher un voltmètre aux bornes de la pile et de lire la valeur affichée.
la valeur mesurée est de 4,6 V
l’erreur de mesure est 4,6-4,5 = 0,1 V Remarque : on ne peut parler que d’estimation de l’erreur de mesure car la valeur vraie est, par définition, inconnue. On distingue deux types d’erreur de mesure : l’erreur de mesure aléatoire l’erreur de mesure systématique

## Slide 5
Figure 3-3 : Représentation de la fidélité et de la justesse sous forme de cible
Un instrument de mesure permet d'établir une relation entre la valeur X du mesurande (grandeur faisant l'objet de la mesure) et la valeur lue du résultat de la mesure.
La qualité des appareils de mesure peut être caractérisée par :
- la fidélité
- la justesse

## Slide 6
On peut en donner les définitions suivantes :
2.1.1. Fidélité
Une méthode est fidèle lorsqu’elle donne toujours le même résultat ou des résultats voisins si on la répète sur le même échantillon ... Elle caractérise la dispersion des mesures Xi d'une même grandeur. On en définit l'écart type ou la variance :
, Avec (moyenne des )
NB : La définition de implique un grand nombre de mesures au cours desquelles il convient de s'assurer que le mesurande n'a pas évolué et que l'ambiance est la même.
- Répétabilité : Fidélité sous des conditions de répétabilité (même méthode, même laboratoire, même opérateur, même équipement et pendant un court intervalle de temps)
- Reproductibilité : Fidélité sous des conditions de reproductibilité (même méthode dans différents laboratoires, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents).
NB : La fidélité doit être étudiée en utilisant des étalons ou des échantillons authentiques homogènes.

## Slide 7
La fidélité peut être considérée à deux niveaux :
- Répétabilité à (même série d’analyses)
- Reproductibilité à (opérateur et jour et appareillage différents)
Figure 3-4 : Représentation de la répétabilité et la reproductibilité

## Slide 8
2.1.2. Justesse (exactitude)
Étroitesse d'accord entre le résultat d’une mesure et la valeur attendue (CIBLE ou valeur réputée vraie). Une méthode est réputée juste quand la moyenne d'un grand nombre de mesures est confondue avec la valeur X du mesurande, quelle que soit la dispersion. L'erreur de justesse J est définie par :